| Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Дирекција за националне референтне лабораторије Број: 404-02-226/1/2015-13 ЈН бр.1.1.1/2015-I 29.06.2015. године Београд |  |  |
| --- | --- | --- |

IV Додатне информације и појашњења–одговори „заинтересованим лицима“ на постављена питањe у поступку јавне набавке добара број 1.1.1/2015-I,  опрема за лабораторијска испитивања квалитета млека-опремa за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку

У законом предвиђеном року за додатним информацијама или појашњењима (члан 63.став 2.ЗЈН) у отвореном поступку јавне набавке број 1.1.1/2015-I ,опреме за лабораторијска испитивања квалитета млека- опремa за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку, „Министарства пољопривреде и заштите животне средине-Дирекције за националне референтне лабораторије“, у којој је предмет набавке обликован у 11 партија, наручиоцу су, дана 25.06. 2015. и 26.06. 2015., електронском поштом упућени захтеви „заинтересованих лица“ у којима су постављена следећа питања:

Pitanje za sve partije:

- U konkursnoj dokumentaciji za JN broj 1.1.1/2015 , naveli ste da sertifikati i autorizacije moraju imati prevod na srpski jezik koji je overen od strane sudskog tumača. Sudski tumač može predstavljati značajan izdatak, zavisno od broja stranica, u smislu člana 9, stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Svi sertifikati su na engleskom jeziku.

U skladu sa članom 9. stav 2., a u vezi sa gore pomenutim, molimo vas da zbog smanjenja troškova umesto overe od sudskog tumača dozvolite overu ponuđača.

Partija 4- aparati za pripremu uzoraka

Stavka 1- vodeno kupatilo

- Molim Vas da pojasnite 2 Pt senzora A klase. Da li Vam je potreban dodatni senzor (eksterna sonda) u kupatilu pored kontrolera koji je integrisan u vodeno kupatilo?

Partija 10- inkubatori

Stavka 1

- Da li je odgovarajuće ponuditi inkubator zapremine 400 l?

- Molim Vas da pojasnite 2 Pt senzora A klase. Da li Vam je potreban dodatni (eksterni senzor ) u komori pored kontrolera koji je integrisan u inkubator?

- Da li je odgovarajuće ponuditi inkubator sa programom sterilizacije na +100°C?

Stavka 2

- Pt 100 senzor. Molim Vas da pojasnite da li Vam je potreban dodatni (eksterni senzor ) u komori pored kontrolera koji je integrisan u inkubator?

Pitanje za obe stavke u partiji 10:

- Da li je odgovarajuće ponuditi inkubator čija je unutrašnjost od nerđajućeg čelika ASTM 304 , a spoljašnji deo od čelika sa zaštitnim premazom?

- Da li je odgovarajuće ponuditi inkubatore sa kontrolom temperature prema standardu DIN 12880 što je najčešći standard za laboratorijske termo komore?

Partija 11- oprema za molekularna ispitivanja mikroorganizama u mleku

Stavka 2- set pipeta

- Da li je uz pipete potrebno isporučiti nastavke sa ili bez filtera?

Stavka 4- dispenzeri

- Da li je odgovarajuće ponuditi sledeći set dispenzora: 0,25-2; 1-10; 2.5-25 i 5-50 ml? Molim vas da pojasnite jer se ne slažu zapremine unutar date tehničke specifikacije (u zaglavlju je traženo opseg 0.5-50, u spisku 1-60 ml).

Partija 2) Frižideri i zamrzivači

- Da li je potrebna usklađenost ponuđene opreme sa standardom CEI 66/5 UNI EN 61010-1 „Sigurnosni zahteviza električnu opremu za merenje, kontrolu i laboratorijsku upotrebu“ kao dokaz da se radi o laboratorijskoj opremi.

Stavka 1.

- u tački 6 stoji: „u slučaju nestanka struje rad na baterije 72 sata“. Nijedan laboratorijski frižider ne može daradi na baterije i obično se ovaj deo specifikacije odnosi samo na baterije sistema za beleženje alarma nastalih u periodu bez napajanja. Da li se misli na baterijski back up sistema za alarme i čuvanje podataka uslučaju nestanka struje?

Stavke 1. i 3.

13.Na kakav softver i sa kojom svrhom se misli u zahtevu „mogućnost ubacivanja novog softvera preko USB memorije“?

Stavke 1. i 3.

14. Obzirom da je RS 232 najstariji serijski priključak, da li je prihvatljivo ponuditi uređaje sa naprednijim RS 485 koji prevazilazi ograničenja traženog priključka? RS 485 omogućava ne samo povezivanje dva uređaja (kaoRS232) već se može koristiti i za formiranje jednostavnih mreža više uređaja. Takođe omogućava veću brzinu prenosa podataka.

Stavka 3.

15. da li prihvatljivo ponuditi model izrađen spolja od pocinkovanog čeličnog lima sa belim premazom inerđajućeg čelika unutra? naime, uređaji ovog tipa- ultra-zamrzivači retko se izrađuju sa spoljašnošćuoda nerđajućeg čelika iz praktičnih razloga.

16. da li je potrebno ponuditi CO2 back up sistem za slučaj održavanja temperature do -55°C u slučaju kvara na uređaju?

Vazi za veci broj partija

U delu 10.9. Ostali posebni zahtevi na strani 25/106  zahtevate da se uz ponudu dostave i kopije sertifikata o etaloniranju u skladu sa standardom 17025.

- Da li je dovoljno da se  kao dokaz o ispunjenosti tog uslova dostaviti izjava pod punom moralnom i materjalnom odgovornoscu da ce se u slucaju izbora za najpovoljnijeg ponudjaca izvrsiti etaloniranje i navesti ime institucije u kojoj bi se etaloniranje vrsilo , a koja ispunjava trazeni zahtev kompetentnosti .

Etaloniranje uredjaja  radi posto se predmetni uredjaji uvezu od proizvodjaca i odnesu u laboratoriju za etaloniranje ili se etaloniranje uradi kod korisnika aparata i vezano je za serijski broj uredjaja pa tako nije moguce posedovati sertifikat o etaloniranju pre nego se predmetni uredjaj uveze.

Partija I

Stavka 1

- Da li je prihvatljivo ponuditi  kolica cija je visina 950 mm i ciji su tockovi fi 125 mm?

Stavka 2

- Da li je prihvatljivo ponuditi stolice koje po svim karakteristikama odgovaraju trazenom ali su im tockovi definisani kao tockovi za meke podove sto je u praksi ekvivalent plasticnim tockovima?

Partija VII

Stavka 1

- Da li je prihvatljivo da se ostali posebni zahtev  koji se odnosi na vage dat u delu dokumentacije pod brojem 10.9. zadovolje izjavom pod punom materjalom i moralnom odgovornoscu da ce mo ako budemo izabrani kao najpovoljiji dobavljac izvrsiti tipsku overu vage koju bi ponudili ,a koja u potpunosti zadovoljava trazene karakteristike?

Vaga koja u potpunosti zadovoljava trazene karakteristike je do ove godine kada je tipska overa istekla bila tipski odobreno merilo mase.

Partija 10

- Da li je odgovarajuce za ispunjenje uslova neophodnog poslovnog kapaciteta dostaviti potvrde referentnih kupaca-korisnika za ponudjene modele inkubatora a ne i identicne inkubatore? (imamo veci broj korisnika kojima smo prodali modele inkubatora koji odgovaraju zahtevanim karakteristikama ali se razlikuju u zapreminama )

- Što se tiče tehničkih zahteva za analitičku vagu naveli ste - linearnost ±0,2mg, da li Vam je prihvatljiva vaga čija je linearnost ±0,3mg?

Сходно члану 63. став 3.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12), у законском року, наручилац даје додатне информације и појашњења-одговорe „заинтересованим лицима“ које  објављује на  Порталу јавних набавки и својој интеренет страници.

Одговори:

- Како је и наведено у конкурсној документацији, преводи сертификата и ауторизације морају бити оверени од стране судског тумача.

- 2 Pt сензора A класе – Мисли се на један интегрисан сензор и један додатни сензор који није интегрисан у водено купатило.

- С обзиром да је у техничкој спецификацији наведено да је инкубатор минималне запремине од 430-450 литара, прихватљив је сваки инкубатор веће запремине од 430 литара који испуњава и остале тражене техничке карактеристике.

- Није потребан додатни сензор. Овде се мисли на 2 Pt сензора A класе који су уграђени у инкубатор.

- Није могуће понудити инкубатор са програмом стерилизације на +100°С, јер се стерилизација врши на +160 - 180°С.

- Није потребан додатни сензор. Овде се мисли наPt сензор A класе који је уграђен у инкубатор.

- Уколико можете изјавом доказати да је челик са заштитним премазом исте отпорности на хемикалије као и нерђајући челик ASTM 304, онда ће такав инкубатор бити прихваћен.

- С обзиром да у техничкој спецификацији није наведен ниједан стандард, уколико апарат одговара у потпуности траженој спецификацији, понуда ће бити прихваћена.

- С обзиром да није назначено да треба испоручити стерилне наставке са филтером, потребнио је испоручити стерилне наставке без филтера.

- Потребно је понудити диспензере опсега дефинисаних у техничкој спецификацији. Дошло је до грешке у самој техничкој спецификацији, тражени диспензери су опсега од 1-60 ml.

У вези овог појашњења у конкурсној документацији у делу III/11-опрема за молекуларна испитивања микроорганизама у млеку биће извршена одговарајућа измена.

- С обзиром да у техничкој спецификацији није наведен ниједан стандард, уколико фрижидер и замрзивачи одговарају у потпуности траженој спецификацији, понуда ће бити прихваћена.

- Да, мисли се на батеријски back up систем за аларме и чување података у случају нестанка струје.

- Мисли се на абдејтовање софтвера.

- Потребно је да уређај има  RS 232 интерфејс као што је тражено у техничкој спецификацији, RS 485 интерфејс се може понудити као додатни.

- Треба понудити замрзивач који одговара техничкој спецификацији – спољашњост нерђајући челик.

- С обзиром да није наведено у техничкој спецификацији, није потребно понудити CO2 back up систем.

- III Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број 1.1.1/2015-I – садржи одговор на ово питање.

- Прихватљива су колица димензија тражених у техничкој спецификацији.

- Уколико се може доказати да ус тражни точкови еквивалентни пластичним, таква колица ће бити прихваћена.

- III Додатне информације и појашњења–одговори „заинтересованим лицима“ на постављена питањe у поступку јавне набавке добара број 1.1.1/2015-I,  опрема за лабораторијска испитивања квалитета млека-опремa за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку – одговор на постављено питање

- За остварену вредност продате опреме у датом периоду, сматраће се , не само вредност продате опреме – модела који је идентичан понуђеном моделу, већ и вредност продате опреме – модела којји непосредно претходи понуђеном моделу истог произвођача.

- Није прихватљива.

Додатне информације и појашњења-одговори на постављена питања, даном њиховог објављивања на Порталу јавних набавки и интеренет страници наручиоца, постају саставни део конкурсне документације предметне јавне набавке.

У вези са датим одговорима на постављена питања „заинтересованих лица“ и датих додатним информацијама и појашњењима, биће извршена и објављна одговарајућа измена и допуна конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке Наручиоца